Isolation des mur autour du radiateurs et derrières les radiateurs :

nous avons 5 possibilités .

1) version normale , cloison avec isolation repartie ( 45+ 100 ou 120 )
     avec le radiateur qui dépasse de la cloison.
     Le placo viendra sur toute la hauteur et cachera le caisson du store
     qui sera remplie aussi d isolation fibre de bois.
     Du fait, la cloison est techniquement simple a réaliser.

2) version plus esthétique, le radiateur est encastré dans l’épaisseur de la cloison.
     Toutefois, suivant l’épaisseur du radiateur il faudra vérifier ce qui restera
      de cm disponible pour installer de l’isolation derrières le radiateur ?
     Du fait, la cloison est techniquement plus compliqué a réaliser.
     Dans cette version, nous pouvons en plus , dissimuler de radiateur derrière un
     panneau décoratif aimanter ou en bois ou autres...

3 ) version eco rapide et simple, on laisse le radiateur a sa place et on glisse derrière
     un isolant mince en panneau fléchissant :
     Du fait, la cloison est techniquement simple a réaliser.
 - tesa moll
- confortex 100x70cm (16euro)
- GO NOMA REFLEX ROLL PLUS auto collant rouleau de 50x 500cm (25euro)
- leroy merlin auto collant (22euro)
- c discount 70x100 (13 euros)

  4 ) version radiateurs neuf en changent les radiateurs actuels par des
       radiateurs moins épais ( 5,5 cm ) de la marque ACOVA modèle PLANEA .
       De plus, le fait de renforcer l’isolation nous permet de pouvoir installer le
       radiateur ailleurs que sous la fenêtre et en position vertical.
        Pour la chambre 1 nous avons besoin d’un radiateur de 500 watts .
        Pour la chambre 2 nous avons besoin d’un radiateur de 600 watts.

  5 ) Système du mur chauffant :
       Nous pouvons supprimer complètement les radiateurs.
       On utilise le principe du chauffage au sol, mais verticalement derrière
       les plaques de placo de la cloisons.

       Il existe une marque CALEOSOL qui fait des panneaux de 45 mm d’épaisseur,
      qui se fixe dans la cloisons, en fibre de bois avec déflecteur aluminium incorporé
      spécialement prévue pour recevoir le tuyau multicouche.
      Le budget est de 450 euros pour la ch 1 et 650 euros pour la ch 2.

      la chaudière a condensation actuel dedietrich est compatible avec ce système.

  En effet, même mieux , la basse température d’utilisation (45 / 30 degré) donne le meilleur rendement possible pour le chauffage au gaz.

 Toutefois, nous avons des contraintes a prendre en compte.
- nous devons généraliser ce système dans toutes les pièces car il est impossible
   de fonctionner avec radiateurs et mur chauffant ensembles.
- la monter en température de la pièces sera moins rapide qu’avec un radiateur.
   Il y une inertie et une latence a gérer.

Je dois encore vérifier quelques points particuliers avec l’entreprise CALEOSOL.

concernant la version 1 et 2 , il me manque des informations technique, notamment la profondeur du caisson des stores pour valider certaines configurations et vérifier les épaisseurs d’isolation . Les grilles d’entrées d’air neuf dans les caissons seront a prolonger jusqu’au placo.

Concernent le raccordement en eau des radiateurs ainsi que leur fixation ,
il n y a pas de problèmes.