TECHNIQUE POELE A GRANULE

L’ installation d’un poêle a granule étanche comportent des contraintes incontournables.

- une arrivée d’air extérieur afin de ne pas être en conflit avec la VMC.
- un conduit de cheminée sans zone avec des parois froides.

Pour info il nous reste a vérifier :

la conformité technique de la cheminée.

L’emplacement prévue du poêle.

Est ce que le poêle est prévu pour chauffer seulement l’ étage ou dans l’avenir
le r de ch + l’étage a court termes ?

Dans le cas du choix d’un modèle canalisable, l’emplacement du passage des gaines et vérifier aussi auprès du fabricant les capacités de leurs ventilateurs.

Concernant le choix d’un modèle basique, nous pouvons créer facilement un circuit
de gaines avec petit moteur silencieux, le tout caché dans le faux plafond en placo du couloir de l’étage, afin de d’envoyer de l’air chaud dans les 2 chambres d’une façon efficace.