MUR CHAUFFANT ET NOTE DE CALCUL

C est le même principe que le chauffage au sol mais en vertical.

Éléments pour la pré étude :
pour ch2/ 9m2 soit 2/3 de 13m2 de la surface au sol.
Pour ch3/ 14m2 soit 2/3 de la surface au sol.
Pour séjour et repas /10m2 soit 2/3 de la surface au sol.

Voici les avantages :
Plus besoin des radiateurs. Donc aucun radiateurs visibles.
Le système est capable de fonctionné et d évoluer en mode climatisation.
Il sera très facile dans l’avenir d’aménager et chauffer les combles avec
ce système mais au sol + parquet.

Voici l’inconvénient :
Moins rapide que les radiateurs pour monter rapidement en température une pièce.

La régulation peut ce faire de deux manières :
La version simple avec la température de l’eau de la chaudière suivant les informations donner a la chaudière par la sonde extérieur.

La version sophistiqué avec la BOX CALEO DOM , c’est une régulation pour plancher chauffant. Avec un thermostat d’ambiance intérieur dans chaque pièces.
Ce système domotique  peut aussi être programmé pour fermer les volets,
alarme d intrusion ou pilotages WIFI.

Installation : 3 boucles en tuyaux multicouche, chambre 2, chambre 3 et séjour .
Une nourrisse de 6 vannes dans la salle de bain avec actuateurs pour Box caleo dom.

Budget :
Panneau caleosol Eco+ 30 mm avec les tuyaux multicouche pour faire 3447 euros
la chambre 2 ,la chambre 3 et le séjour et la nourrisse 6 vannes.

La régulation BOX CALEO DOM avec thermostats et actuateurs 1098 euros